Una trabajadora, de 42 años de edad, ha sido contratado ese mismo día para descargar un camión de 600 cajas de papel. Cada caja pesa 12 kg, mide 20 x 20 x 20 cm y tiene unos agujeros para meter las manos no muy buenos. Entre el camión, que está a 60 cm del suelo, y el estante regulable en altura donde hay que colocar las cajas, y que está a 130 cm,  hay una distancia de 2 metros. Para colocar las cajas el trabajador debe girarse 20 grados. Al trabajador se le han dado 5 horas para realizar este trabajo.

Duración: 	    Corta (menos de 1 hora)

Media (entre 1 y 2 horas)

X  Larga (entre 2 y 8 horas)

Control significativo en el destino:		SI		NO

| TOMA DE DATOS |
| --- |
| VARIABLE | ORIGEN | DESTINO |
| CARGA (kg) | 12 | 12 |
| H | 10 | 10 |
| V | 60 | 130 |
| D | 70 |
| A | 0 | 20 |
| FRECUENCIA (lev/min) | 2 |
| AGARRE | Bueno X Regular Malo | Bueno X Regular Malo |
| CÁLCULO FACTORES MULTIPLICADORES |
| VARIABLE | ORIGEN | DESTINO |
| HM = 25 / H | 1 | 1 |
| VM = 1 – 0,003 (V – 75) | 0,96 | 0,84 |
| DM = 0,82 + 4,5 / D | 0,88 |
| FM (Ver tabla) | 0,65 | 0,65 |
| CM (Tipo de agarre y V) | 1 | 0,95 |
| CÁLCULO DEL PESO LÍMITE RECOMENDADO |
| RWL = 23 x HM x VM x DM x AM x FM x CM | 12,62 | 10,50 |
| CÁLCULO DEL ÍNDICE DE LEVANTAMIENTO |
| LI = CARGA / RWL | 1,05 | 1,14 |

MEDIDAS CORRECTORAS:

Al ser una trabajadora y tener 42 años se tienen que tomar medidas correctoras.

Al ser la estantería regulable en altura lo mejor es dejarla a la altura de los caderas de la mujer, para que al transportar la carga no tenga que flexionar los brazos, unos 75 cm aproximadamente.

RECÁLCULO DEL ÍNDICE CON LAS MEDIDAS CORRECTORAS:

| TOMA DE DATOS |
| --- |
| VARIABLE | ORIGEN | DESTINO |
| CARGA (kg) | 12 | 12 |
| H | 10 | 10 |
| V | 60 | 75 |
| D | 65 |
| A | 0 | 20 |
| FRECUENCIA (lev/min) | 2 |
| AGARRE | Bueno X Regular Malo | Bueno X Regular Malo |
| CÁLCULO FACTORES MULTIPLICADORES |
| VARIABLE | ORIGEN | DESTINO |
| HM = 25 / H | 1 | 1 |
| VM = 1 – 0,003 (V – 75) | 0,96 | 1 |
| DM = 0,82 + 4,5 / D | 1 |
| FM (Ver tabla) | 0,65 | 0,65 |
| CM (Tipo de agarre y V) | 1 | 1 |
| CÁLCULO DEL PESO LÍMITE RECOMENDADO |
| RWL = 23 x HM x VM x DM x AM x FM x CM | 14,35 | 14,95 |
| CÁLCULO DEL ÍNDICE DE LEVANTAMIENTO |
| LI = CARGA / RWL | 1,19 | 1,24 |