F1A) DATOS DE LA MANIPULACIÓN

| 1. PESO REAL DE LA CARGA: | kg |
| --- | --- |
| 2. DATOS PARA EL CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE: |  |
| 2.1. PESO TEÓRICO RECOMENDADO EN FUNCIÓN DE LA ZONA DE MANIPULACIÓN | kg |
| 2.2. DESPLAZAMIENTO VERTICAL |  |
| Desplazamiento vertical | Factor corrección |  |
| Hasta 25 cm | 1 |  |
| Hasta 50 cm | 0,91 |  |
| Hasta 100 cm | 0,87 |  |
| Hasta 175 cm | 0,84 |  |
| Más de 175 cm | 0 |  |
| 2.3. GIRO DEL TRONCO |  |
|  | Factor de corrección |  |
| Sin giro | 1 |  |
| Poco girado (hasta 30º) |  | 0,9 |  |
| Girado (hasta 60º) |  | 0,8 |  |
| Muy girado (90º) |  | 0,7 |  |
| 2.4. TIPO DE AGARRE |  |
|  | Factor de corrección |  |
| Agarre bueno |  | 1 |  |
| Agarre regular |  | 0,95 |  |
| Agarre malo |  | 0,9 |  |
| 2.5. FRECUENCIA DE MANIPULACIÓN |  |
|  | Duración de la manipulación |  |
|  | < 1 h/día | >1 h y < 2 h | > 2 h y 8 h |  |
|  | Factor de corrección |  |
| 1 vez cada 5 minutos | 1 | 0,95 | 0,85 |  |
| 1 vez/minuto | 0,94 | 0,88 | 0,75 |  |
| 4 veces/minuto | 0,84 | 0,72 | 0,45 |  |
| 9 veces/minuto | 0,52 | 0,30 | 0,00 |  |
| 12 veces/minuto | 0,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| > 15 veces/minuto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. PESO TOTAL TRANSPORTADO DIARIAMENTE: | kg |
| 4. DISTANCIA DE TRANSPORTE: | m |

F1B) DATOS ERGONÓMICOS ¿Se inclina el tronco al manipular la carga? Sí No ¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas? Sí No ¿El tamaño de la carga es mayor de 60 x 50 x 60 cm? Sí No ¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga? Sí No ¿Se puede desplazar el centro de gravedad? Sí No ¿Se pueden mover las cargas de forma brusca o inesperada? Sí No ¿Son insuficientes las pausas? Sí No ¿Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de trabajo? Sí No ¿Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable? Sí No ¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del trabajador? Sí No ¿Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación correcta? Sí No ¿Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación? Sí No ¿Se realiza la manipulación en condiciones termohigrométricas? Sí No ¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan desequilibrar la carga? Sí No ¿Es deficiente la iluminación para la manipulación? Sí No ¿Está expuesto el trabajador a vibraciones? Sí No Observaciones

| F1B Datos Ergonómicos |  |  |
| --- | --- | --- |
| ¿Se inclina el tronco al manipular la carga? | Si | No |
| ¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas? | Si | No |
| ¿El tamaño de la carga es mayor de 60 x 50 x 60 cm? | Si | No |
| ¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga? | Si | No |
| ¿Se puede desplazar el centro de gravedad? | Si | No |
| ¿Se pueden mover las cargas de forma brusca o inesperada? | Si | No |
| ¿Son insuficientes las pausas? | Si | No |
| ¿Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de trabajo? | Si | No |
| ¿Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable? | Si | No |
| ¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del trabajador? | Si | No |
| ¿Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación correcta? | Si | No |
| ¿Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación? | Si | No |
| ¿Se realiza la manipulación en condiciones termohigrométricas? | Si | No |
| ¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan desequilibrar la carga? | Si | No |
| ¿Es deficiente la iluminación para la manipulación? | Si | No |
| ¿Está expuesto el trabajador a vibraciones? | Si | No |
| OBSERVACIONES |

F1C) DATOS INDIVIDUALES ¿La vestimenta o el equipo de protección individual dificultan la manipulación? Sí No ¿Es inadecuado el calzado para la manipulación? Sí No ¿Carece el trabajador de información sobre el peso de la carga? Sí No ¿Carece el trabajador de información sobre el lado más pesado de la carga o sobre su centro de gravedad (En caso de estar descentrado)? Sí No ¿Es el trabajador especialmente sensible al riesgo mujeres embarazadas, trabajadores con patologías dorsolumbares, etc.? Sí No ¿Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su salud derivados de la manipulación manual de cargas? Sí No ¿Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la manipulación con seguridad? Sí No Observaciones

| F1C) DATOS INDIVIDUALES |
| --- |
| ¿La vestimenta o el equipo de protección individual dificultan la manipulación? | Si | No |
| ¿Es inadecuado el calzado para la manipulación? | Si | No |
| ¿Carece el trabajador de información sobre el peso de la carga? | Si | No |
| ¿Carece el trabajador de información sobre el lado más pesado de la carga o sobre su centro de gravedad (En caso de estar descentrado)? | Si | No |
| ¿Es el trabajador especialmente sensible al riesgo mujeres embarazadas, trabajadores con patologías dorsolumbares, etc.? | Si | No |
| ¿Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su salud derivados de la manipulación manual de cargas? | Si | No |
| ¿Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la manipulación con seguridad? | Si | No |
| OBSERVACIONES |

- SELECCIONAR EL PESO TEÓRICO RECOMENDADO

| PESO TEÓRICO RECOMENDADO | kg |
| --- | --- |

- CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE

Este peso se calcula multiplicando el PESO TEÓRICO por los factores de reducción que se hayan marcado en los apartados 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5, correspondientes al desplazamiento vertical, el giro del tronco, el tipo de agarre y la frecuencia de manipulación, respectivamente.

|  |  | PESO TEÓRICO |  | F.C. (**) |  | F.C. GIRO |  | F.C. AGARRE |  | F.C. FRECUENCIA |  | Peso aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PESO (*) ACEPTABLE | = |  | x |  | x |  | x |  | x |  | = | kg |

(*) Si se desea proteger al 95% de la población, el peso Aceptable se deberá multiplicar por un factor de corrección nuevo (0,6), que equivaldría a tener como punto de partida un Peso Teórico máximo de 15 kg en lugar de 25 kg.

Para situaciones esporádicas con trabajadores jóvenes y entrenados, se pueden multiplicar por un factor de corrección de 1,6, equivalente a tener un punto de partida un Peso Teórico máximo de 40 kg, en lugar de 25 kg. Naturalmente, el porcentaje de la población cubierta en este caso sería mucho menor del 85%, aunque no está determinado concretamente el porcentaje.

(**) Factor de corrección

| Cumplimentar sólo en el caso de que el resultado de la evaluación sea "RIESGO NO TOLERABLE" |
| --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| Volver a calcular para saber si el riesgo es tolerable con los factores de corrección propuestos |