Una trabajadora, de 25 años de edad, ha sido contratado ese mismo día para descargar un camión de 600 cajas de papel. Cada caja pesa 12 kg, mide 20 x 20 x 20 cm y tiene unos agujeros para meter las manos no muy buenos. Entre el camión, que está a 60 cm del suelo, y el estante regulable en altura donde hay que colocar las cajas, y que está a 130 cm,  hay una distancia de 2 metros. Para colocar las cajas el trabajador debe girarse 20 grados. Al trabajador se le han dado 5 horas para realizar este trabajo.

F1A) DATOS DE LA MANIPULACIÓN

| 1. PESO REAL DE LA CARGA: | 12 kg |
| --- | --- |
| 2. DATOS PARA EL CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE: |  |
| 2.1. PESO TEÓRICO RECOMENDADO EN FUNCIÓN DE LA ZONA DE MANIPULACIÓN | 19 kg |
| 2.2. DESPLAZAMIENTO VERTICAL | 0,87 |
| Desplazamiento vertical | Factor corrección |  |
| Hasta 25 cm | 1 |  |
| Hasta 50 cm | 0,91 |  |
| Hasta 100 cm | 0,87 |  |
| Hasta 175 cm | 0,84 |  |
| Más de 175 cm | 0 |  |
| 2.3. GIRO DEL TRONCO | 0,90 |
|  | Factor de corrección |  |
| Sin giro | 1 |  |
| Poco girado (hasta 30º) |  | 0,9 |  |
| Girado (hasta 60º) |  | 0,8 |  |
| Muy girado (90º) |  | 0,7 |  |
| 2.4. TIPO DE AGARRE | 1 |
|  | Factor de corrección |  |
| Agarre bueno |  | 1 |  |
| Agarre regular |  | 0,95 |  |
| Agarre malo |  | 0,9 |  |
| 2.5. FRECUENCIA DE MANIPULACIÓN | 0,65 |
|  | Duración de la manipulación |  |
|  | < 1 h/día | >1 h y < 2 h | > 2 h y 8 h |  |
|  | Factor de corrección |  |
| 1 vez cada 5 minutos | 1 | 0,95 | 0,85 |  |
| 1 vez/minuto | 0,94 | 0,88 | 0,75 |  |
| 4 veces/minuto | 0,84 | 0,72 | 0,45 |  |
| 9 veces/minuto | 0,52 | 0,30 | 0,00 |  |
| 12 veces/minuto | 0,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| > 15 veces/minuto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. PESO TOTAL TRANSPORTADO DIARIAMENTE: | 7.200 kg |
| 4. DISTANCIA DE TRANSPORTE: | 2 m |

| F1B Datos Ergonómicos |  |  |
| --- | --- | --- |
| ¿Se inclina el tronco al manipular la carga? | Si | No |
| ¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas? | Si | No |
| ¿El tamaño de la carga es mayor de 60 x 50 x 60 cm? | Si | No |
| ¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga? | Si | No |
| ¿Se puede desplazar el centro de gravedad? | Si | No |
| ¿Se pueden mover las cargas de forma brusca o inesperada? | Si | No |
| ¿Son insuficientes las pausas? | Si | No |
| ¿Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de trabajo? | Si | No |
| ¿Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable? | Si | No |
| ¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del trabajador? | Si | No |
| ¿Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación correcta? | Si | No |
| ¿Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación? | Si | No |
| ¿Se realiza la manipulación en malas condiciones termohigrométricas? | Si | No |
| ¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan desequilibrar la carga? | Si | No |
| ¿Es deficiente la iluminación para la manipulación? | Si | No |
| ¿Está expuesto el trabajador a vibraciones? | Si | No |
| OBSERVACIONES |

| F1C) DATOS INDIVIDUALES |
| --- |
| ¿La vestimenta o el equipo de protección individual dificultan la manipulación? | Si | No |
| ¿Es inadecuado el calzado para la manipulación? | Si | No |
| ¿Carece el trabajador de información sobre el peso de la carga? | Si | No |
| ¿Carece el trabajador de información sobre el lado más pesado de la carga o sobre su centro de gravedad (En caso de estar descentrado)? | Si | No |
| ¿Es el trabajador especialmente sensible al riesgo mujeres embarazadas, trabajadores con patologías dorsolumbares, etc.? | Si | No |
| ¿Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su salud derivados de la manipulación manual de cargas? | Si | No |
| ¿Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la manipulación con seguridad? | Si | No |
| OBSERVACIONES |
| Es una mujer joven y por lo tanto habrá que tenerlo en cuenta para el cálculo del peso aceptable. |

1. SELECCIONAR EL PESO TEÓRICO RECOMENDADO

| PESO TEÓRICO RECOMENDADO | 19 kg |
| --- | --- |

2. CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE

Este peso se calcula multiplicando el PESO TEÓRICO por los factores de reducción que se hayan marcado en los apartados 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5, correspondientes al desplazamiento vertical, el giro del tronco, el tipo de agarre y la frecuencia de manipulación, respectivamente.

|  |  | PESO TEÓRICO |  | F.C. (**) |  | F.C. GIRO |  | F.C. AGARRE |  | F.C. FRECUENCIA |  | Peso aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PESO (*) ACEPTABLE | = | 19 | x | 0,87 | x | 0,90 | x | 1 | x | 0,65 | = | 9,67 kg |

| Cumplimentar sólo en el caso de que el resultado de la evaluación sea "RIESGO NO TOLERABLE" |
| --- |
| 1 | Elevar el estante a la altura de las caderas. |
| 2 | Anular el giro. |
| 3 | Formar e informar a la trabajadora en esta materia. |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| Volver a calcular para saber si el riesgo es tolerable con los factores de corrección propuestos |

| 1. PESO REAL DE LA CARGA: | 12 kg |
| --- | --- |
| 2. DATOS PARA EL RECÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE: |  |
| 2.1. PESO TEÓRICO RECOMENDADO EN FUNCIÓN DE LA ZONA DE MANIPULACIÓN | 19 kg |
| 2.2. DESPLAZAMIENTO VERTICAL | 1 |
| Desplazamiento vertical | Factor corrección |  |
| Hasta 25 cm | 1 |  |
| Hasta 50 cm | 0,91 |  |
| Hasta 100 cm | 0,87 |  |
| Hasta 175 cm | 0,84 |  |
| Más de 175 cm | 0 |  |
| 2.3. GIRO DEL TRONCO | 1 |
|  | Factor de corrección |  |
| Sin giro | 1 |  |
| Poco girado (hasta 30º) |  | 0,9 |  |
| Girado (hasta 60º) |  | 0,8 |  |
| Muy girado (90º) |  | 0,7 |  |
| 2.4. TIPO DE AGARRE | 1 |
|  | Factor de corrección |  |
| Agarre bueno |  | 1 |  |
| Agarre regular |  | 0,95 |  |
| Agarre malo |  | 0,9 |  |
| 2.5. FRECUENCIA DE MANIPULACIÓN | 0,65 |
|  | Duración de la manipulación |  |
|  | < 1 h/día | >1 h y < 2 h | > 2 h y 8 h |  |
|  | Factor de corrección |  |
| 1 vez cada 5 minutos | 1 | 0,95 | 0,85 |  |
| 1 vez/minuto | 0,94 | 0,88 | 0,75 |  |
| 4 veces/minuto | 0,84 | 0,72 | 0,45 |  |
| 9 veces/minuto | 0,52 | 0,30 | 0,00 |  |
| 12 veces/minuto | 0,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| > 15 veces/minuto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. PESO TOTAL TRANSPORTADO DIARIAMENTE: | 7.200 kg |
| 4. DISTANCIA DE TRANSPORTE: | 2 m |

RECÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE

|  |  | PESO TEÓRICO |  | F.C. (**) |  | F.C. GIRO |  | F.C. AGARRE |  | F.C. FRECUENCIA |  | Peso aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PESO ACEPTABLE | = | 19 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0,65 | = | 12,35 kg |

Al salir ya mayor se entiende que si se forma e informa a la trabajadora no se tiene que multiplicar el peso aceptable por 0,6.